## Slide 1: Selección de parámetros de corte
Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas
Módulo Fresado de piezas y conjuntos mecánicos

## Slide 2: TEMAS
TEMA N°1
PARÁMETROS DE CORTE
Afilado de herramientas (ángulos y formas)
Partes y accesorios del torno
TEMA N°2
HERRAMIENTAS DE CORTE
TEMA N°3
TIPOS DE FRESADO
TEMA N°4
PARTES Y ACCESORIOS DE UNA FRESADORA UNIVERSAL

## Slide 3: TEMA N°1 PARÁMETROS DE CORTE
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.

## Slide 4: VELOCIDAD DE CORTE ()
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Figura 1. Conicidad e inclinación de un cono
Fuente: Elaboración propia.
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Corresponde a la velocidad a la que se corta la viruta (Figura 1). Éste parámetro se puede extraer de la Tabla 1, seleccionando la operación de fresado deseada y el material de la pieza que se desea mecanizar.

## Slide 5
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Tabla 1. Operaciones de fresado
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
OPERACIONES DE FRESADO |  |  |  |  |  | 
Operación de fresado | Material de la pieza | Desbastado |  | Acabado |  | Observaciones
 |  | Velocidad v m/min | Desplazamiento f 5 mm/min | Velocidad v m/min | Desplazamiento 5 f mm/min | 
 |  | Profundidad de pasada ≈ 5 mm |  | Profundidad de pasada ≈ 1 mm |  | 
Cilindrado o planeado | Acero no aleado hasta 80 Kg/mm2 | 16-18 | 90-150 | 18-22 | 60-90 | Toda clase de fresado hasta 100 mm de ancho en fresado normal
 | Acero ligeramente aleado hasta 110 Kg/mm2 | 10 -13 | 50-70 | 13-16 | 35-45 | 
 | Fundición gris | 12-14 | 10-170 | 14-18 | 70-100 | 
 | Latón/Bronce | 30-40 | 160-220 | 40-60 | 100-160 | 
 | Aluminio aleado | 180-300 | 200-350 | 220-320 | 100-200 | 
Refrentado | Acero no aleado | 20-25 | 80-120 | 25-30 | 45-70 | Ancho del fresado= 0,8*D siendo D el diámetro de la fresa
 | Acero ligeramente aleado | 12-15 32-40 | 50-70 80-90 | 16-30 40-45 | 45-70 56-70 | 
 | Fundición gris | 16-20 50-63 | 110-160 140-200 | 20-25 63-70 | 50-80 125-180 | 
 | Latón/Bronce | 45-60 | 220-280 | 50-70 | 90-140 | 
 | Aluminio aleado | 240-320 400-500 | 240-360 350-400 | 260-380 500-630 | 90-170 250-350 | 
Ranurado (fresas de manguito) | Acero no aleado | 16-18 | 35-55 | 20-24 | 75-100 | Las fresas de alto rendimiento deben estar sólidamente fijas
 | Acero ligeramente aleado | 12-14 | 15-25 | 16-28 | 40-55 | 
 | Fundición gris | 14-16 | 40-75 | 18-20 | 80-110 | 
 | Latón/Bronce | 30-40 | 60-100 | 50-60 | 100-140 | 
 | Aluminio aleado | 160-200 | 60-100 | 180-240 | 80-120 | 
Ranurado (fresas de disco) | Acero no aleado | 12-16 | 26-34 | 18-24 | 20-30 | Valores contra avance para perfil simple y fresado normal
 | Acero ligeramente aleado | 10-14 | 18-24 | 14-18 | 15-20 | 
 | Fundición gris | 14-16 | 35-45 | 16-22 | 25-35 | 
 | Latón/Bronce | 26-32 | 50-65 | 30-40 | 35-35 | 
 | Nota: se consideran valores iguales a los indicados en operaciones de fresado similares a las expuestas |  |  |  |  | 

## Slide 6
VELOCIDAD DE GIRO
Figura 2. Parámetros de corte de cilindrado o planeado
Corresponde a la velocidad con la cual rota la fresa (Figura 2) al mecanizar la pieza deseada.
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.

## Slide 7
VELOCIDAD DE GIRO (RPM)
Fuente: Elaboración propia.
EN DONDE:
Vc: Velocidad de corte (m/min)
D: Diámetro de la fresa (mm)
RPM: Velocidad de giro (rpm)
π : 3.1416
Para obtener la fórmula que permite calcular esta variable, se despeja la velocidad de giro desde la fórmula de velocidad de corte, es decir:

## Slide 8
AVANCE O VELOCIDAD DE AVANCE ()
1.
La velocidad de corte para un acero suave con una velocidad de avance 0.4 corresponde a 32 m/min. Esta velocidad de corte corresponde al acabado, es decir el proceso final.
2.
Para obtener la velocidad de corte de desbaste debes seleccionar la velocidad de corte de acabado desde la Tabla 2 y luego multiplicar ese valor por 0.7, es decir 32*0.7= 22.4 m/min.
3.
Es la velocidad relativa entre la herramienta y la pieza a mecanizar (Figura 3).
Fuente: Elaboración propia.
Figura 3. Avance o velocidad de avance en un fresado universal

## Slide 9
AVANCE O VELOCIDAD DE AVANCE ()
1.
La velocidad de corte para un acero suave con una velocidad de avance 0.4 corresponde a 32 m/min. Esta velocidad de corte corresponde al acabado, es decir el proceso final.
2.
Para obtener la velocidad de corte de desbaste debes seleccionar la velocidad de corte de acabado desde la Tabla 2 y luego multiplicar ese valor por 0.7, es decir 32*0.7= 22.4 m/min.
3.
Para calcular esta variable es necesario conocer la velocidad de giro (RPM), el avance por diente (Vf), el número de dientes de la herramienta (Z) y posteriormente utilizar la siguiente fórmula:

## Slide 10
AVANCE POR DIENTE ()
1.
La velocidad de corte para un acero suave con una velocidad de avance 0.4 corresponde a 32 m/min. Esta velocidad de corte corresponde al acabado, es decir el proceso final.
2.
Para obtener la velocidad de corte de desbaste debes seleccionar la velocidad de corte de acabado desde la Tabla 2 y luego multiplicar ese valor por 0.7, es decir 32*0.7= 22.4 m/min.
3.
Corresponde a la distancia que avanza la fresa cada vez que un diente o filo de esta arranca una viruta. Se mide en mm/dientes. Este parámetro se puede extraer de la Tabla 2, seleccionando el material de la pieza y el tipo de fresa a utilizar en el mecanizado.

## Slide 11
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Tabla 2. Avance por diente
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Material de la pieza | Avance por diente (mm/dientes) |  |  |  | 
 | Tipos de fresas |  |  |  | 
 | Fresa cilíndrica | Fresa frontal cilíndrica | Fresa de disco | Fresa de vástago | Plaquitas intercambiables
Fundición gris GG-15 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.03
Fundición gris GG-25 | 0.2 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.03
Fundición maleable GTW-40 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.03
Acero St 50 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.03
Acero St 60 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.02
Acero St 70 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.02
Acero 31 Ni Cro 14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.15
Acero 35 Ni Cro 18 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1
Fund. de acero, GS-45 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.2
Bronce GB 14 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.2
Latón Ms 60 | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.3
Aluminio Al | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.15
Fundición de Aluminio | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.15
Materiales sintéticos | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.15
Fuente: Elaboración propia en base a Heinrich, G., (1984), Alrededor de las MÁQUINAS-HERRAMIENTA, España, Reverté.

## Slide 12
NÚMERO DE DIENTES (Z)
1.
La velocidad de corte para un acero suave con una velocidad de avance 0.4 corresponde a 32 m/min. Esta velocidad de corte corresponde al acabado, es decir el proceso final.
2.
Para obtener la velocidad de corte de desbaste debes seleccionar la velocidad de corte de acabado desde la Tabla 2 y luego multiplicar ese valor por 0.7, es decir 32*0.7= 22.4 m/min.
3.
Se refiere a la cantidad de dientes presentes en la fresa (herramienta). En general, los materiales blandos poseen un menor número de dientes. Esta característica permite evacuar de forma correcta la viruta generada durante el mecanizado.

## Slide 13
PROFUNDIDAD DE CORTE ()
1.
La velocidad de corte para un acero suave con una velocidad de avance 0.4 corresponde a 32 m/min. Esta velocidad de corte corresponde al acabado, es decir el proceso final.
2.
Para obtener la velocidad de corte de desbaste debes seleccionar la velocidad de corte de acabado desde la Tabla 2 y luego multiplicar ese valor por 0.7, es decir 32*0.7= 22.4 m/min.
3.
Corresponde a la profundidad que penetra la herramienta en la pieza. Para las operaciones de desbaste se utilizan mecanizados con mayores profundidades de corte. Por el contrario, para las operaciones de acabado, se utiliza una menor profundidad de corte.
Figura 3. Profundidad de corte en un fresado universal
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 14: TEMA N°2 HERRAMIENTAS DE CORTE (FRESAS)
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.

## Slide 15: FRESA CILÍNDRICA Y FRONTAL
Figura 5. Fresa cilíndrica y frontal
Generalmente este tipo de fresa se utiliza para mecanizados de planeado y desbaste. Se caracteriza por poseer dientes sólo en la parte exterior, los cuales pueden ser rectos, helicoidales o acoplados.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 16: FRESA DE DISCO
Figura 6. Fresa de disco
Este tipo de fresa se utiliza en operaciones de ranurado plano y ranurado profundo. Se caracteriza por entregar una longitud de corte baja en comparación a su diámetro. Su dentado puede ser recto, cruzado o alterno, en cruz, acoplados ajustables o de sierras circulares.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 17: FRESA DE VÁSTAGO
Figura 7. Fresa de vástago
Este tipo de fresa se utiliza en procesos de ranurado, contornos, cortes y avellanados. Se caracterizan por poseer una geometría cilíndrica, un diámetro pequeño y un vástago que permite sostenerla durante el mecanizado. Existen diferentes tipos de fresas de vástago, entre estas se encuentran las frontales, cónicas y angulares.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 18: FRESA DE FORMA
Figura 8. Fresa de forma
Este tipo de fresa se utiliza para realizar mecanizado de guías prismáticas en ángulos de 45, 60 y 90 grados.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 19: FRESA DE MÓDULO
Figura 9. Fresa de módulo
Este tipo de fresa se utiliza para la fabricación de engranajes. El número de dientes que pueden mecanizar y el ángulo de presión del mecanizado, se especifican a través del módulo de la fresa.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 20: FRESA DE PLAQUITAS INTERCAMBIABLES
Figura 10. Fresa de plaquitas intercambiables
Este tipo de fresa se destaca por el cambio de plaquitas, también son conocidas como spider.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 21: TEMA N°3 TIPOS DE FRESADO
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.

## Slide 22: PLANEADO
Figura 11. Planeado
Esta operación se utiliza para generar superficies planas. Se sugiere utilizar una fresa cilíndrica y frontal.
Fuente: Elaboración propia en base a Larburu, N., (1989), Máquinas Prontuario. Técnicas, Máquinas, Herramientas, España, Paraninfo.

## Slide 23: FRESADO DE ESCUADRA
Figura 12. Fresado de escuadra
Este proceso es una variante del planeado. Consiste en mecanizar una escuadra o ángulo recto, de forma que uno de los planos se obtiene con la parte frontal de la fresa y el otro con la parte periférica.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 24: RANURADO
Figura 13. Ranurado
Esta operación consiste en generar ranuras en la pieza, con el fin de poder ensamblar la pieza mecanizada con otras. En caso de generar un ranurado recto, se sugiere utilizar una fresa cilíndrica o fresas con forma de T.
Fuente: MECANICA INDUSTRIAL ESPINOSA. (s.f.). FRESADO. http://www.mec-industrialespinosa.com/fresado/.

## Slide 25: VACIADO
Figura 14. Vaciado
Consiste en realizar un vaciado en la superficie de una pieza, en base a un contorno definido.
Fuente: Virtual Expo Group (2020), Ampliación de las gamas de fresado de metal duro. https://trends.directindustry.es/dormer-pramet/project-14461-135749.html.

## Slide 26: FRESADO DE ENGRANAJES
Figura 15. Fresado de engranajes
Este tipo de fresado consiste en generar engranajes a través del mecanizado de una pieza. Para este tipo de fresado es necesario utilizar un cabezal divisor y una herramienta especial que posea la forma o módulo del diente requerido.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 27: CORTE
Figura 16. Corte
Este tipo de fresado consiste en generar un corte utilizando fresas cilíndricas de corte, sierra de cinta o discos de gran diámetro y bajo espesor. Este proceso suele ser el primero en realizarse, ya que permite modificar el material de la pieza a las necesidades del mecanizado que se desea realizar.
Fuente: WALTER . (s.f.), Operaciones avanzadas de ranurado y tronzado. https://www.walter-tools.com/es-es/pages/default.aspx.

## Slide 28: TEMA N°4 PARTES Y ACCESORIOS DE UNA FRESADORA UNIVERSAL
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 29: PARTES DE UNA FRESADORA UNIVERSAL
Figura 17. Partes de una fresadora universal
Base.
Cuerpo o Columna.
Consola.
Carro transversal.
Mesa.
Eje porta-herramientas.
Puente o torpedo.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 30: ACCESORIOS DE UNA FRESADORA UNIVERSAL
Figura 16. Corte
Figura 18 - Prensa para fresadora
Figura 19 - Cabezal divisor
Figura 20 - Contrapunta
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.