## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS AUTOMOTRICES
MÓDULO 3

## Slide 2
ACTIVIDAD 3
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS PARTE 2
MÓDULO 3 |MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS AUTOMOTRICES

## Slide 3
Reconocer diferentes residuos contaminantes, ligados al sector industrial y automotriz.
OBJETIVO DE APRENDIZAJE

## Slide 4
1
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS PARTE 1
Identificaste las diferentes leyes y normativas chilenas relacionadas con el manejo de los diferentes desechos tóxicos, considerando el cuidado del medio ambiente.
Reconociste las diferentes rotulaciones existentes en los elementos tóxicos, considerando el daño que pueden provocar tanto en personas como en el medio ambiente.
2
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS LA ACTIVIDAD ANTERIOR?

## Slide 5
¿Cuáles son las multas?
¿Cuál es el ente fiscalizador en lo que respecta al manejo de los residuos peligrosos y contaminantes?
¿Qué pasaría si fiscalizan tu lugar de trabajo y no cumples con la normativa?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS

## Slide 6
Conocerás diferentes reglamentos ligados al manejo de residuos contaminantes, considerando lo propuesto por las autoridades nacionales.
3
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Identificarás diferentes rotulaciones existentes en los elementos tóxicos, considerando el daño que pueden provocar tanto en personas como en el medio ambiente.
1
2
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
NORMATIVA NACIONAL SOBRE
DESECHOS Y RESIDUOS PARTE 2

## Slide 7
La Seremi de Salud tiene como misión asegurar a todas las personas el derecho a la protección en salud, ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al Estado de Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década.
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS PELIGROSOS

## Slide 8
Opcional
Si
Si
No
No
Instalación generadora de aceites usados
Presentar plan de manejo de ResPel
¿El transporte es encomendado a terceros?
¿La calidad del ResPel a transportar es superior a 2 toneladas?
Empresa autorizada de transporte
Obtención de autorización como transportista y nº de identificación para realizar su propio transporte
Realizar su propio transporte de aceites usados según DS Nº 298
Instalación de eliminación autorizada
Obtención de nº de transporte
Generación
Eliminación
Transporte
Cantidad anual generada de ResPel no es superior a 12kg de residuos tóxicos agudos o 12 Ton de otros ResPel.
D.S. N° 148/03, MINSAL
Reglamento sobre Manejo de Residuos Peligrosos
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
REGLAMENTO SOBRE

## Slide 9
Realizar declaración en:https://sidrep.minsal.cl/
DECLARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE RESPEL - SIDREP
MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SISTEMA DE

## Slide 10
Realizar declaración en:https://sidrep.minsal.cl/
DESECHOS PELIGROSOS EN SIDREP
DOCUMENTO DE DECLARACIÓN Y SEGUIMIENTO
MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 11
LOS DESECHOS PELIGROSOS
OBLIGACIÓN DE AQUEL QUE GENERA
Conocer los residuos que genera (definir y/o caracterizar los residuos).
NOTA: D.S = DECRETO SUPREMO
Revisar las Listas del D.S. 148, que definen residuos peligrosos y residuos no peligrosos.
En caso de generar residuos peligrosos, determinar la cantidad anual que genera de tales tipos de residuos.
Si corresponde, confeccionar un Plan de Manejo.
Si no corresponde ocuparse de disponer tales residuos en lugares autorizados.
Si no genera residuos peligrosos, dar cumplimiento al D.S. 594/99.

## Slide 12
¡Comparte tus respuestas!
¿Cuáles son los residuos peligrosos más comunes en nuestro país?
¿Qué grado de contaminación podrían generar estos desechos?
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA

## Slide 13
LOS DESECHOS PELIGROSOS
OBLIGACIÓN DE AQUEL QUE GENERA
Retirar y transportar los residuos peligrosos a través de transportistas que cuenten con autorización sanitaria.
ARTÍCULO 27
Realizar la eliminación de sus residuos peligrosos en Instalaciones de Eliminación que cuenten con la debida Autorización Sanitaria que comprenda tales residuos.
Proporcionar oportunamente la información correspondiente al Sistema de Declaración y Seguimiento de Residuos Peligrosos y entregar al transportista las respectivas Hojas de Seguridad para el Transporte de Residuos Peligrosos.

## Slide 14
ROL DEL FISCALIZADOR (SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (SMA)
ROL DEL FISCALIZADOR LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE(SMA)
A la SMA le corresponde de forma exclusiva ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las Resoluciones de Calificación Ambiental, de las medidas de los Planes de Prevención y/o de Descontaminación Ambiental, del contenido de las Normas de Calidad Ambiental y Normas de Emisión, y de los Planes de Manejo, cuando corresponda, y de todos aquellos otros instrumentos de carácter ambiental que establezca la ley.

## Slide 15
Determinación de quiénes deben dar cumplimiento al D.S. 148
Revisión de Planes de Manejo de Residuos Peligrosos
Revisión del sistema de declaraciones de disposición de residuos
Fiscalización en terreno a generadores, transportistas y destinatarios de residuos peligrosos
ROL DEL FISCALIZADOR
ROL DEL FISCALIZADOR SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE (SMA)

## Slide 16
CONCLUSIONES FINALES SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS
Lubricantes bajo techo
La empresa que genera residuos industriales peligrosos y no peligrosos debe contar con lugar de disposición transitoria y con autorización sanitaria.
La empresa que retira sus residuos no peligrosos debe contar con la autorización sanitaria respectiva.
La empresa que retira sus residuos peligrosos debe realizar la declaración a través sistema SIDREP o hoja de declaración y seguimiento RESPEL.
El generador debe conocer sus residuos y la forma de manejo transitorio y final adecuada.

## Slide 17
MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA REGIÓN METROPOLITANA

## Slide 18
Veamos un ejemplo de cómo contaminaban los automóviles hace algún tiempo.
El fin del carburador. Contaminación y costumbres sociales.
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 19
3
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
DESECHOS AUTOMOTRICES
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS

## Slide 20
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
Materiales inflamables: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
Protección obligatoria de la vista: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
Protección obligatoria de los pies: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Protección obligatoria de las manos: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.

## Slide 21
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS PARTE 2
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.
ACTIVIDAD PRÁCTICA
¡PRACTIQUEMOS!
3

## Slide 22
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
NORMATIVA NACIONAL SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS PARTE 2
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR: