## Slide 1
En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
SECTOR ELECTRÓNICA | NIVEL 4° MEDIO
MÓDULO 7
OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 2
ACTIVIDAD 2
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC
MÓDULO 7 | OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL

## Slide 3
Opera sistemas de control eléctrico semiautomático de acuerdo a requerimientos del equipo, considerando la normativa eléctrica vigente.
APRENDIZAJE ESPERADO
METODOLOGÍA SELECCIONADA
Aprendizaje basado en Problemas
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC

## Slide 4
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
2
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC
1
2
3
4
5
6
7
8
Actividad de conocimientos previos “Organizadores Gráficos”
Conocimientos Previos
Modo de Trabajo
Arquitectura
Actividad ¿Cuánto hemos aprendido?
Temporizador
Software
Ticket de Salida

## Slide 5
CONOCIMIENTOS PREVIOS
ACTIVIDAD
2
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC
¡Ahora veamos cómo lo que ya has aprendido refuerza y mejora lo que estás a punto de aprender!

## Slide 6
CONOCIMIENTOS PREVIOS
Sensores
Debemos recordar que los PLC son una herramienta diseñada específicamente para la automatización de procesos industriales y maquinaria. Estos poseen:
Módulo de entrada, como sensores/selectores/botones/pulsadores.
Unidad central, procesa las señales mediante una previa programación de control que se carga en la memoria del dispositivo.
Módulos de salidas, interfase para luces/actuadores (motores, solenoides, bobinas, relés).

## Slide 7
MODO DE TRABAJO
El PLC realiza una lectura de las entradas cada cierto tiempo, luego ejecuta el código programado por el técnico en la memoria del dispositivo y finalmente realiza el cambio de estado en la salidas
Procesa el programa de forma cíclica.
Los valores de entrada se guardan como imagen del proceso
El programa de control accede a la imagen del proceso durante un ciclo.
El programa de control se ejecuta.
Los resultado se guardan como imagen del proceso.
Al final del ciclo se transfieren los nuevos estados a las salidas de relé de equipo.
Entrada
Salida
Procesa-
miento
Sensores
Actuadores

## Slide 8
ARQUITECTURA DE UN PLC
Estructura modular:
Permite adaptarse a las necesidades del diseño, y a las posteriores actualizaciones. Configuración del sistema variable.
Estructura compacta:
En un solo bloque todos sus elementos: fuente de alimentación, CPU, memorias de entradas/salidas, etc.
Aplicaciones en el que el número de entradas/salidas es pequeño, poco variable y conocido a priori.
Dependiendo de la estructura como se conecte físicamente los módulos se tienen dos arquitecturas diferentes.
Carcasa de carácter estanco, que permite su empleo en ambientes industriales especialmente hostiles.
Funcionamiento parcial del sistema frente a averías localizadas, y una rápida reparación con la simple sustitución de los módulos averiados.

## Slide 9
Unidad Central
Módulos de Entrada /Salidas
Punto para comunicación y programación
ARQUITECTURA PLC

## Slide 10
EJEMPLOS PLC COMPACTO

## Slide 11
TEMPORIZADORES
Definir nombre tipo: TON
Definir variable con tipo de dato: TIME
Definir tiempo
duración t#....ms
t# 2000 ms
S1
TO_1
Temporizadores TON
Un temporizador TON corresponde, al igual que en electricidad, a un retardo a la conexión, una vez haya recibido la señal de activación este elemento realizará un retraso en el programa igual al tiempo configurado.

## Slide 12
Temporizadores TP
Un temporizador TP corresponde a otro tipo, este a diferencia del temporizador anterior parte desactivado, luego se activa por la cantidad de tiempo configurado y posteriormente se vuelve a apagar entregando así un pulso.
Definir nombre tipo: TP
Definir tiempo
duración t#....ms
t# 2000 ms
S1
TO_0
Definir variable con tipo de dato: TIME
TEMPORIZADORES

## Slide 13
Temporizadores TOF
Un temporizador TOF es directamente contrario a la activación de un TON, dado que este parte activado y una vez que transcurre el tiempo establecido, éste se desactiva.
Definir nombre tipo: TOF
Definir tiempo
duración t#....ms
t# 2000 ms
S1
TO_3
Definir variable con tipo de dato: TIME
TEMPORIZADORES

## Slide 14
La forma correcta de configurar un temporizador en el software (codesys) es la siguiente, una vez transcurrido el tiempo el temporizador activa una señal tipo BOOL ó 0 y 1.
EN EL SOFTWARE

## Slide 15
EN EL SOFTWARE

## Slide 16
Antes de realizar la actividad práctica te invitamos a que revises la cápsula animada:
“Uso de protoboard”
COMPLEMENTARIO
MATERIAL

## Slide 17
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
REVISEMOS
2
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos, atentas!

## Slide 18
Manipular cuidadosamente herramientas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
Utilizar EPPs para el autocuidado.
Ser ordenado con el área de trabajo.
Ser cuidadoso y respetuoso con los integrantes del equipo de trabajo, asegurando la integridad física de todos.
¡ATENCIÓN!
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:

## Slide 19
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!
CONTROL DE SEMÁFORO CON PLC