## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 1
AJUSTES DE MOTORES

## Slide 2
ACTIVIDAD 7
UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN
EN EL AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

## Slide 4
Identificaste el modo de uso del analizador de fuga en el ajuste del motor. ¿Recuerdas sus partes?
1
Aplicaste el modo de uso del analizador de fuga en el ajuste del motor. ¿Qué problemas tuviste al aplicar el procedimiento?
2
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
USO DEL ANALIZADOR DE FUGA EN EL AJUSTE DEL MOTOR
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
¿Conocen estas llaves de torque?
¿La han utilizado alguna vez?
¿Qué es un torque y cuánto mide?
TORQUE Y AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 6
1
2
7
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
CICLOS DE TRABAJO DE MOTORES DIESEL Y GASOLINA
Conocerás diferentes mediciones de torque en el ajuste del motor.
Identificarás uso de llave de Torque o llave Dinamométrica para realizar el apriete o torque de los principales componentes del Motor.
Aplicarás el uso de llave de torque o llave dinamométrica realizando el apriete o torque en los principales componentes del motor.
3
UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN EN EL AJUSTE DEL MOTRO

## Slide 7
DEFINICIÓN
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Se denomina Torque a la Fuerza aplicada a cierta distancia para hacer rotar alguna pieza como tuerca, perno, algún eje como el cigüeñal, etc.
¿QUÉ ES EL TORQUE?
Torque = Fuerza (F) x Distacia (d)

## Slide 8
DEFINICIÓN
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUE
Estos torques o aprietes tienen que ver con la calidad del acero con el que se fabrica un determinado perno (tornillo) o tuerca que se utilice para unir un determinado componente y sus dimensiones.
Para determinar el torque que se debe dar a un tornillo o perno existen tablas que entregan la información del torque de cada tipo de tornillo, las cuales indican el grado de dureza mediante marcas en la cabeza del perno, las cuales son normadas bajo normas SAE (Sociedad de Ingenieros Americanos), entidad que regula muchas normas, no solo la de tipo de pernos.
Todos los pernos y tuercas que se instalan en un motor tienen un torque especificado por el fabricante.

## Slide 9
DEFINICIÓN
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TORQUE
En la actualidad existen de diferentes tipos y tamaño, todo depende de donde se utilicen:
Llave de Torque de aguja: es un tipo de llave dinamométrica que consta de las siguientes partes:
Las herramientas especiales que se utilizan para apretar o “torquear” los pernos o tuercas del motor reciben el nombre de llaves de Torque o llaves Dinamométricas.
MANGO
ESCALA
AGUJA DE MEDICIÓN
BARROTE
CUBO DE CONEXIÓN CON DADO

## Slide 10
DEFINICIÓN
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TORQUE
El torque a realizar se selecciona en la misma llave girando el mango.
Posee una escala que permite seleccionar el torque deseado.
También funciona como una llave de chicharra.
Esta llave de Torque posee una alarma tipo “clic” cuando se llega al torque seleccionado.
SEGURO DE CHICHARRA
ESCALA
GIRANDO EL MANGO SE
SELECCIONA EL TORQUE DESEADO

## Slide 11
DEFINICIÓN
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TORQUE
Llave de Torque Digital: Es la más moderna que se utiliza en estos días. Sus partes son:
SUBIR O BAJAR ESCALA
INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA
GRÁFICO DE BARRAS
LECTURA DE TORQUE
SELECCIÓN DE UNIDAD DE TORQUE
ALERTA AUDIBLE
UNIDAD DE MEDICIÓN
LUZ ROJA, AMARILLA
O VERDE (DEPENDE DE
LA CARGA)
ENCENDIDO Y VUELTA A 0
INDICADOR DE CORRIENTE

## Slide 12
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
La llave Dinamométrica y cómo utilizarla
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 13
DEFINICIÓN
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE TORQUE
Básicamente es un instrumento llamado goniómetro, en el cual se puede seleccionar la cantidad de grados que se desea.
En la actualidad hay pernos que se aprietan con torque y además con cierto ángulo de giro.
Posee una esfera que se puede girar manualmente hasta llegar a los grados deseados.
Además posee un tope metálico para fijar el goniómetro al momento de torquear.
Es por eso que se necesita una herramienta especial para medir el torque angular (grados de giro).

## Slide 14
DEFINICIÓN
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE TORQUE
Medidor de Torque Angula (Goniómetro):
TRANSPORTADOR
CONEXIÓN CON LLAVE
DETORQUE
SELECTOR DE TORQUE
TORNILLO DE FIJACIÓN
TOPE METÁLICO

## Slide 15
DEFINICIÓN
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TORQUE
El más moderno de todos es el goniómetro digital, el cual tiene una base magnética que se monta sobre el barrote que se va a emplear para dar el torque angular seleccionado previamente en el goniómetro.
Posee la siguientes partes:
1. VISOR DIGITAL
2. BOTÓN RESET
3. BOTÓN PARA SUBIR O
BAJAREL ÁNGULO DESEADO
5. LUCES LED QUE AYUDAN
A LLEGAR AL ÁNGULO DESEADO
6. ENCENDIDO / APAGADO
7. MEMORIA
4. ALARMA AUDIBLE

## Slide 16
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Apriete angular y torque
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE

## Slide 17
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
En tu vida cotidiana: ¿has ocupado otras herramientas para efectuar algún torque? ¿cuáles?
¿Qué otras herramientas existen para efectuar torques, ligadas al ámbito automotriz?
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!

## Slide 18
DEFINICIÓN
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Para aplicar el torque angular se debe reemplazar la llave de torque o dinamométrica por un barrote de fuerza adecuado.
Existen de diferentes tipos, todo depende del torque que se debe aplicar, aunque las más comunes son de ½ y 3/4.
Igual cosa ocurre con las llaves de torque, depende del torque a aplicar es el tamaño de la llave de torque a utilizar.
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TORQUE

## Slide 19
DEFINICIÓN
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES PRINCIPALES DEL MOTOR
Bloque de cilindros:
Torque de pernos Bancada.
Torque de pernos de Biela.
Torque de Volante de Inercia.
Torque de Polea de Gigüeñal (Damper).
Torque de pernos de Guías de Cadena o Correa de Distribución.
Torque de pernos de Tensor de Cadena o Correa de Distribución.
Aunque todos los torques de pernos del motor son importantes, hay algunos que son de suma importancia y no se pueden dejar de realizar, estos son:
Culata o Tapa superior de Cilindros:
Torque de pernos Culata.
Torque de pernos de bancadas de Árboles de levas.
Torque de Piñones de Distribución.

## Slide 20
DEFINICIÓN
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES DE PERNOS DE BANCADA
Antes de montar el cigüeñal las bancadas deben quedar bien lubricadas con aceite nuevo de motor.
Después de montar el cigüeñal en sus apoyos del block de cilindros, se deben seguir los siguientes pasos:
Al momento de armar el Block de cilindros, después de estar fijo en un soporte adecuado y completamente limpio, lo primero que se debe montar es el cigüeñal en los apoyos o bancadas del block de cilindros.
Montar las tapas de bancadas en su bancada correspondiente (cada tapa tiene una ubicación única), no se pueden cambiar de lugar ya que el cigüeñal se podría apretar y dejar de girar.
1

## Slide 21
DEFINICIÓN
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES DE PERNOS DE BANCADA
Además, las tapas deben quedar apuntando hacia donde corresponde, no deben quedar montadas al revés.
Al momento de torquear se debe seguir las instrucciones del manual de servicio.
2
Habitualmente se da el torque en etapas (2 o 3 etapas).
3
Se torquea desde la bancada del centro hacia los extremos en el siguiente orden:
4
Al terminar cada etapa se recomienda ir girando el cigüeñal para observar que gire sin problemas.
5
Si el manual de servicio indica alguna etapa con torque angular, los pernos deben ser nuevos, no se pueden usar los pernos antiguos.
6
1
2
3
4
7
8
6
5
9
10

## Slide 22
DEFINICIÓN
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Se montan antes los pistones con sus repectivos anillos en el cilindro que corresponda a cada pistón, de a pares, es decir, pistones 1 y 4, luego pistones 2 y 3 ya que se mueven juntos, observando que la marca que trae en la cabeza el pistón quede apuntando hacia la distribución (parte delantera del motor).
Se debe dar el torque por etapas, por ejemplo, si el torque es de 45 lb-ft, se debe dar en 3 etapas aumentando de 15 lb-ft por vez hasta completar las 45 lb-ft.
El torque se aplica a cada biela por separado, se comienza por la nº1 y se da el torque, luego se da el torque a la biela 4 de la misma forma. Se gira el cigüeñal y se procede a torquear las bielas 2 y 3.
TORQUES DE PERNOS DE BIELA

## Slide 23
DEFINICIÓN
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES DE VOLANTE DE INERCIA Y DAMPER
El torque del Damper o polea de cigüeñal es de suma importancia. Se debe trabar el cigüeñal desde el volante de inercia para que no se gire el cigüeñal al dar el torque, ya que es elevado.
Se debe dar el torque al volante de Inercia, por etapas y en forma cruzada. Si la espeficicación indica en alguna etapa aplicar torque angular, se deben utilizar pernos nuevos.

## Slide 24
DEFINICIÓN
21 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES DE TENSOR Y GUÍA DE CADENA
El torque de los pernos del tensor y guías de cadena o correa de distribución son de suma importancia para el correcto funcionamiento del motor sin que sufra alguna falla, aunque no son muy fuertes.

## Slide 25
DEFINICIÓN
22 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TORQUES DE PERNOS DE CULATA
Si en las etapas del torque hay que realizarlo en forma angular, los pernos de culata deben ser nuevos.
El torque de los pernos de culata siempre se realiza desde el centro hacia los extremos. Al momento de soltar la culata se debe hacer desde los extremos hacia el centro.
Este procedimiento se realiza de esta forma, para evitar que se puedan producir deformaciones de la base de la culata o deformaciones de la empaquetadura de culata al momento de realizar el apriete.
En lo que respecta al torque de los pernos de culata, al igual que en los torques anteriores, se debe dar en etapas.

## Slide 26
DEFINICIÓN
23 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SECUENCIA DE TORQUE DE PERNOS DE CULATA
A continuación, se muestra algunos ejemplos de torque de culata:

## Slide 27
DEFINICIÓN
24 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
SECUENCIA DE TORQUE DE PERNOS DE BANCADAS DE ÁRBOLES DE LEVAS
Al igual que todos los torques importantes del motor, deben llevar una secuencia y etapas de acuerdo a lo que indica el manual de Servicio.
En la siguiente imagen se observa la secuencia de torque que deben llevar los apoyos o bancadas donde se monta él o los árboles de levas en la culata.

## Slide 28
DEFINICIÓN
25 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
EQUIVALENCIA DE TORQUE

## Slide 29
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Existe alguna fórmula matemática para realizar las transformaciones de equivalencias de un torque?
26 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!

## Slide 30
DEFINICIÓN
27 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
IDENTIFICACIÓN DE CABEZA DE PERNOS

## Slide 31
DEFINICIÓN
28 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TABLA DE TORQUE EN LIBRAS POR PULGADAS

## Slide 32
DEFINICIÓN
29 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TABLA DE TORQUE PARA PERNOS MÉTRICOS

## Slide 33
DEFINICIÓN
30 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TABLA DE TORQUE PARA PERNOS MÉTRICOS

## Slide 34
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN
EN EL AJUSTE DEL MOTOR
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
31 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
7

## Slide 35
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 36
ACTIVIDAD PRÁCTICA
7
32 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN
EN EL AJUSTE DEL MOTOR
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
Adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 37
UNIDADES DE TORQUE Y MEDICIÓN
EN EL AJUSTE DEL MOTOR
33 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!