## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 1
AJUSTES DE MOTORES

## Slide 2
ACTIVIDAD 11
USO DEL VERNIER O PIE DE METRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
USO DE RELOJ COMPARADOR EN EL AJUSTE DEL MOTOR
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Identificaste el uso del reloj comparador en el ajuste del motor. ¿Cuál era su uso?
1
Aplicaste el uso del reloj comparador en el ajuste del motor. ¿Tuviste algún problema en este proceso?
2

## Slide 5
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Para qué sirve un pie de metro?
¿Han tenido experiencia ocupando este Instrumento?
¿Qué importancia tiene para el ajuste de un motor?
¡Compartan experiencias con sus compañeros!

## Slide 6
11
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
USO DEL RELOJ COMPARADOR
EN EL AJUSTE DEL MOTOR
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
1
2
Conocerás el uso del pie de metro en el ajuste del motor.
Aplicarás el uso del pie de metro en el ajuste del motor.

## Slide 7
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
El Vernier o Paquímetro es un instrumento de presición conocido normalmente conocido Pie de Rey o Pie de Metro, se utiliza en múltiples mediciones de componentes del motor. Hoy se encuentran disponibles en formatos análogos y digitales. Además, las escalas que están dispuestas pueden ser en milímetros (mm) y en pulgadas (inch).
¿QUÉ ES EL VERNIER?
v

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
PARTES COMPONENTES DEL VERNIER

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
De acuerdo a lo visto anteriormente el Vernier, Paquímetro, Pie de Rey, Pie de Metro o Calibre, sirve para realizar diferentes mediciones tales como:
Diámetro interior.
Resalto.
Diámetro exterior.
Profundidad.
Lo importante además de las medidas que realiza, es saber leer e interpretar las lecturas que arroja, sobre todo cuando su lectura la arroja en pulgadas, en milímetros puede ser un poco más fácil.
Los tipos de lectura que se deben interpretar los veremos en:
Milímetros.
Pulgadas.
USO DEL VERNIER

## Slide 10
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
USO DEL VERNIER
v
v
v
v
A
B
C
D
A) Interior
B) Resalto
C) Exterior
D) Profundidad

## Slide 11
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Principio del Nonio.
Nonio
Nonio
Cursor
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
LECTURA DEL VERNIER

## Slide 12
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL NONIO
En la escala fija, cada raya equivale a 1 mm., por lo tanto, del 0 al 10 hay 10mm.
En la Escala del Cursor o Nonio, un milímetro de la Escala Fija está dividido en 10 partes, es decir, cada raya del Nonio equivale a 0.1 mm.
Es decir, la precisión de este Vernier o Pié de metro es de 0.1 mm = 1 décima de milímetro (1 milímetro dividido en 10 partes).
LECTURA DEL VERNIER
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)

## Slide 13
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
En la imagen la medida es 1 mm.
En la imagen la medida es 0.5 mm.
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)

## Slide 14
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
En la imagen la medida es menor a 1 mm ya que la raya de 0 de la escala de Nonio está pasada la raya de 0 de la escala fija. Por lo tanto, hay que buscar cual de las rayas del Nonio apunta justo a una raya de la escala fija.
En este caso, la 3ª raya del nonio apunta justo a una raya de la escala fija, por lo tanto, la medida es 0.3 mm.
En la imagen la medida es mayor a 1 mm ya que la raya de 0 de la escala de Nonio está pasada la raya de 1 mm de la escala fija. Por lo tanto, hay que buscar cual de las rayas del Nonio apunta justo a una raya de la escala fija.
En este caso, la raya 5ª raya del nonio apunta justo a la raya de la escala fija, por lo tanto, la medida es 1.5 mm.
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)

## Slide 15
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
Escala fija
Escala del cursosr (Nonio)
En este caso la lectura es:
7 + 0,4 = 7,4 mm
En este caso la lectura es:
11 + 0,2 = 11,2 mm
En este caso la lectura es:
9 mm

## Slide 16
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
En este ejemplo, en la escala fija, cada raya equivale a 1 mm por lo tanto, del 0 al 10 hay 10 mm del 10 al 20 hay 10 mm más, etc.
En la Escala del Cursor o Nonio, un milímetro de la Escala Fija está dividido en 20 partes, es decir, cada raya del Nonio equivale a 0.05 mm.
Es decir, la precisión de este Vernier o Pie de metro es de 0.05 mm = 5 centécimas de milímetro (1 milímetro dividido en 20 partes).

## Slide 17
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Qué elementos se puede medir con un pie de metro?
¿Cuál es la historia de este instrumento?
¿Por qué ocupa los nonios como unidad de medición?
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 18
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
En este ejemplo, en la escala fija, cada raya equivale a 1 mm., por lo tanto, del 0 al 10 hay 10 mm del 10 al 20 hay 10 mm más.
En la Escala del Cursor o Nonio, un milímetro de la Escala Fija está dividido en 50 partes, es decir, cada raya del Nonio equivale a 0.02 mm.
Es decir, la precisión de este Vernier o Pié de metro es de 0.02 mm = 2 centécimas de milímetro (1 milímetro dividido en 50 partes).

## Slide 19
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO
En este ejemplo, la medida de la altura de la tuerca es de 22 mm.
El diámetro exterior de la tuerca es de 18 mm.
El diámetro interior de la tuerca es de 10,38 mm.

## Slide 20
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO EN PULGADAS
En este ejemplo, en la parte alta de la escala fija , la pulgada (de 0 a 1”), está dividida en 40 espacios, en donde cada espacio equivale a 0,025” (25 milésimas de pulgada). Cada espacio a su vez está dividido en 25 espacios en la escala de Nonio.
Esto permite que el Vernier que se observa en la figura tenga una precisión de 0.001” (1 milésima de pulgada).

## Slide 21
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
LECTURA DEL NONIO EN PULGADAS
En este ejemplo, la medida de la altura de la tuerca en milésimas de pulgadas es de 0.866” (866 milésimas de pulgada).
El 0 del Nonio está marcando pasado la segunda raya de la escala en pulgadas después del 8. Cada raya equivale a 0.025”, como son 2 rayas es 0.050” más la raya del Nonio que esté perfectamente enfrentada con alguna raya de la escala, en este caso es la que está al costado del 15, o sea, 16.
Entonces = 0.800” + 0.050” + 0.016” = 0.866”.

## Slide 22
LECTURA DEL NONIO EN PULGADAS
Lectura de diámetro interior de la tuerca en milésimas de pulgadas.
0.400” + 0.009” = 0.409”
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER

## Slide 23
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL NONIO EN PULGADAS
Lectura de diámetro exterior de la tuerca en milésimas de pulgadas.
0.700” + 0,009" = 0,709"
LECTURA DEL VERNIER

## Slide 24
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA EN MILÍMETROS
LECTURA DEL VERNIER
1.
Respuesta:_____________
2.
Respuesta:_____________
3.
Respuesta:_____________
4.
Respuesta:_____________
5.
Respuesta:_____________
6.
Respuesta:_____________

## Slide 25
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡MIDAMOS!
LECTURA DEL VERNIER
1.
Respuesta:_____________
2.
Respuesta:_____________
3.
Respuesta:_____________
4.
Respuesta:_____________
5.
Respuesta:_____________
6.
Respuesta:_____________

## Slide 26
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
LECTURA DEL VERNIER
1. = 25,48 mm
2. = 2,46 mm
3. = 8,64 mm
4. = 30,32 mm
5. = 27,16 mm
6. = 19,92 mm
1. = 0,462”
2. = 0,396”
3. = 0,938”
4. = 0,866”
5. = 1,222”
6. = 0,579”
RESPUESTAS LECTURA EN MILÍMETROS
RESPUESTAS LECTURA EN MILÉSIMAS DE MILÍMETROS

## Slide 27
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TABLA DE CONVERSIÓN MÉTRICA

## Slide 28
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Para pasar de fracciones de pulgadas a milésimas de pulgadas debe solamente efectuar la división de la traccción:
Ejemplo: 1/ 128 = 0,0078125”, se aproxima a 0,0078”
Para pasar de milésimas de pulgadas a milímetros debe multiplicar el valor por 25,4
Ejemplo: 0,0078” x 25,4 = 0,19812 mm.
Para pasar de milímetros a milésimas de pulgadas debe dividir en 25,4
Ejemplo: 0,19812 mm / 25,4 = 0,0078”.
CONVERSIÓN MÉTRICA

## Slide 29
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
PRACTICANDO CON USO DEL VERNIER O PIE DE METRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR.
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
18 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
11

## Slide 30
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 31
ACTIVIDAD PRÁCTICA
11
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
PRACTICANDO CON USO DEL VERNIER O PIE DE METRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR.
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 32
PRACTICANDO CON USO DEL VERNIER O PIE DE METRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!