## Slide 1
OLEOHIDRÁULICA
BÁSICA 2014
A D O T E C 2 0 1 4
Unidad 2
Componentes 6
MOB UNIDAD 2 PPT 6

## Slide 2
UNIDAD 2
COMPONENTES
Objetivo:
Identificar las secciones que conforman
un sistema oleohidráulico básico y sus
respectivos componentes .
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 3
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Unidad 2 - Componentes
Se trabajará en el siguiente orden:
Secciones de un Sistema Oleohidráulico.
Sección de Generación.
Sección de Control.
Sección Actuadora.
Accesorios.
Uniones y Conectores.
Fluidos Oleohidráulicos.

## Slide 4
Unidad 2
COMPONENTES 6
UNIONES Y
CONECTORES
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 5
Objetivo :
Identificar las diferentes uniones y conectores hidráulicos de un sistema, reconociendo las funciones, características y usos de los distintos tipos.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 6
Como en el sistema circulatorio
del cuerpo Humano.
Para que los distintos componentes de un sistema puedan ejercer sus funciones, requieren estar interconectados.
Lo mismo ocurre con el sistema
hidráulico de una máquina.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 7
UNIONES HIDRÁULICAS.
Dentro de las uniones hidráulicas podemos encontrar :
Las Líneas.
Los Conectores..
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
NOTA: Las líneas pueden ser mangueras o tuberías y los conectores son la uniones.

## Slide 8
UNIONES HIDRÁULICAS.
Por tratarse de elementos sencillos y de menor costo, en ocasiones no son considerados muy importantes, sin embargo, ellos soportan la misma presión como el resto de los componentes, y determinan la resistencia del sistema.
Estas uniones permiten mantener la estanqueidad o el sellado necesario para evitar que el fluido presurizado salga del sistema.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 9
UNIONES HIDRÁULICAS.
¿ Qué consecuencia tiene el que una manguera sea muy débil en un sistema?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?
R: En un sistema hidráulico podemos tener una poderosa bomba hidráulica y un robusto cilindro actuador, pero si lo unimos con una débil manguera hidráulica o un conector en mal estado, colapsará el sistema.

## Slide 10
UNIONES HIDRÁULICAS.
Así como una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, un sistema hidráulico es capaz de soportar tanta presión como el componente más sencillo que lo conforma.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 11
Las uniones son los elementos que conectan los componentes, permitiendo al fluido, estar presente en la totalidad del sistema.
UNIONES HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 12
UNIONES:
A.- LÍNEAS
HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 13
La elección de las líneas depende principalmente del caudal, de la presión y de la temperatura de trabajo del fluido hidráulico.
Si la línea hidráulica es de diámetro insuficiente, estrangula el paso del aceite, lo sobre calienta y causa pérdidas de presión. Por otro lado un diámetro excesivo puede hacer que resulte débil la presión para los requerimientos del sistema.
¿Qué cree Ud. que sucederá si se instala una línea hidráulica de un diámetro muy pequeño en un sistema?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?

## Slide 14
Son las encargadas de suministrar un conducto para que el fluido se desplace a las unidades hidráulicas y regrese al depósito de abastecimiento.
Las líneas hidráulicas pueden ser rígidas o flexibles ya sean tuberías o mangueras respectivamente.
A.- Líneas hidráulicas:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 15
Tipos.
  a.- Rígidas o Tuberías:
    Construcción.
    Ubicación en el sistema.
  b.- Flexibles o Mangueras:
    Construcción.
    Ubicación en el sistema.
    Conveniencia de utilización.
A.- Líneas hidráulicas:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 16
Un tubería o cañería hidráulica, es una línea hidráulica rígida, generalmente hecha de aleación de aluminio o acero.
TUBERÍAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
Se identifican según su diámetro exterior.

## Slide 17
También se utilizan cuando requieren menos espacio que las mangueras y pueden conectarse firmemente a la máquina, dando mayor protección y una mejor apariencia general.
¿ En qué casos se utilizan las líneas hidráulicas rígidas o tuberías hidráulicas?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?
Se utilizan para conectar los componentes que no rozan unos con otros o se encuentran fijos en un sistema hidráulico.

## Slide 18
TUBERÍAS HIDRÁULICAS.

## Slide 19
Estas líneas hidráulicas se usan en los casos en que se necesita flexibilidad, como cuando los componentes rozan unos con otros o están en movimiento.
¿ En qué situaciones se utilizan las líneas hidráulicas flexibles o mangueras hidráulicas?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?

## Slide 20
Conviene utilizar una línea flexible o manguera debido a que absorben la vibración o efecto pulsativo que se produce a la salida de las bombas, también resisten las variaciones de presión y facilitan su montaje y desmontaje.
¿Qué tipo de línea hidráulica cree Ud. que conviene utilizar a la salida de la bomba hidráulica ?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?

## Slide 21
Para la correcta elección de una Línea Flexible además de tomar en cuenta parámetros como la presión, el caudal y la temperatura de trabajo , debemos considerar, el tipo de fluido y el radio de curvatura al ser instalada.
Siempre se debe mantener un radio de curvatura lo más amplio posible, con el fin de evitar el colapso o restricción del fluido.
Recuerde también que se identifican según su diámetro interior.
MANGUERAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 22
MANGUERAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 23
Construcción.
Tubo interno compuesto de caucho resistente al fluido.
Refuerzo de capas de fibra textil y mallas de acero entregando resistencia y flexibilidad.
Cubierta de tela engomada con refuerzo al daño ambiental y al roce.
MANGUERAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 24
Según su ubicación cumplen diferentes
funciones y se clasifican en:
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Líneas de drenaje.
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 25
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Línea de drenaje.
R: Línea de alimentación
o succión.
¿Qué nombre le asignaría Ud. A la línea destacada en color verde?
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?

## Slide 26
R: Líneas de presión
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
¿Qué nombre le asignaría Ud. A las líneas destacadas en color rojo?
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Línea de drenaje.
?

## Slide 27
R: Líneas de retorno
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Línea de drenaje.
¿Qué nombre le asignaría Ud. A las líneas destacadas en color azul?
?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 28
R: Líneas alternas o de trabajo
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Línea de drenaje.
¿Qué nombre le asignaría Ud. A las líneas destacadas en color amarillo?
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?

## Slide 29
R: Línea de drenaje
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
¿Qué nombre le asignaría Ud. A la línea destacada en color azul segmentado?
Línea de alimentación o succión.
Línea de presión.
Líneas de retorno.
Líneas alternas o de trabajo.
Línea de drenaje.

## Slide 30
Montaje.
Debido a que una de las funciones más recurrentes para mantenedores que se inician en el área hidráulica es el desmontaje e instalación para el reemplazo de componentes y sus líneas , es que presentamos algunas pautas de carácter general para la instalación de líneas hidráulicas.
NOTA: Recuerde siempre guiarse por las indicaciones del fabricante del equipo.
LÍNEAS HIDRÁULICAS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 31
R: Radios de curva más amplios, evitan el colapso y restricciones del flujo en las líneas, en este caso la instalación correcta es la B. | 
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
1.- ¿Cuál de las siguientes instalaciones le parece la más adecuada y por qué?
A
B
?

## Slide 32
R: Una manguera se debilita cuando se instala torcida como en la figura A. En este caso, es la presión la que tiende a desprender la conexión de la manguera. Para evitar la torsión de la manguera se deben instalar juntas giratorias, razón por la que la instalación B es la más adecuada. | 
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
2.- ¿Cuál de las siguientes instalaciones le parece la más adecuada y por qué?
A
B
?

## Slide 33
R: Las figuras del bloque B son las más adecuadas. Evite líneas de tubos rectas, tuberías rectas son sometidas a tensión y posibilitan la aparición de fugas de aceite en la uniones , | 
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
3.- ¿Cuál de las siguientes instalaciones le parecen las más adecuadas y por qué?
A
B
?

## Slide 34
Unidad 2 COMPONENTES.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
A.- LÍNEAS
HIDRÁULICAS
UNIONES
B.- CONECTORES
HIDRÁULICOS

## Slide 35
Unidad 2 COMPONENTES
UNIONES
B.- CONECTORES
HIDRÁULICOS
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 36
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Son estos conectores los que mantienen la presión del sistema evitando las fugas, a la vez que lo protegen del ingreso de polvo, humedad, aire y suciedad.
La selección adecuada de conexiones, la correcta instalación de las mismas y un buen mantenimiento, son fundamentales para garantizar que el sistema se mantenga sellado o libre de fugas.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
¿Según usted, cuál es la importancia de los conectores o conexiones hidráulicas?
?

## Slide 37
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Tipos de conectores:
  Fitting o tuerca atornillable.
  Bridas (conexión con abrazaderas).
Hermeticidad de una conexión:
  Sellos u obturadores.
  Juntas herméticas (tóricas u o`ring).
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 38
Existe una gran diversidad de conectores recibiendo distintos nombres, tales como fittings, racores, adaptadores, niples, etc. También los hay del tipo fijo o removibles.
Algunos de ellos permiten conectar elementos movibles, otros conectan tubos o mangueras con componentes fijos.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 39
1. Tipos de conectores:
En general, los conectores o terminales se pueden identiﬁcar por su aspecto visual, su superﬁcie de sellado o estanqueidad y por su tipo o forma de rosca.
El sellado se produce cuando el conector macho A se conecta o acopla con el conector hembra B produciendo un sellado hermético por los hilos o roscas, por el contacto de sus caras en ángulos o comprimiendo un sello.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
A
B

## Slide 40
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
De la correcta elección y montaje de la conexión de estos terminales depende en gran medida la hermeticidad o sellado del sistema hidráulico.
Por otra parte una mala elección, conexión o mezcla de diferentes tipos de conectores, pude afectar gravemente incluso causando un accidente.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 41
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
De la correcta elección y montaje de la conexión de estos terminales depende en gran medida la hermeticidad o sellado del sistema hidráulico.
Por otra parte una mala elección, conexión o mezcla de diferentes tipos de conectores, pude afectar gravemente incluso causando un accidente.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 42
1. Tipos de conectores:
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Existe una gran diversidad de conectores, debido principalmente a que cada país fabricante estableció sus propias normas.
En la actualidad éstas tienden a normalizarse en una sola, por lo que es común encontrar adaptaciones y mezclas de las distintas normas en un mismo conector.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 43
1. Tipos de conectores:
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
A continuación se presenta un listado con las normas más comunes estandarizadas de conexiones.
Terminales DIN norma ALEMANA.
Terminales BSP norma BRITANICA. También conocida como Whitworth.
Terminales Gas norma FRANCESA.
Terminales NPT y JIC corresponden a la norma AMERICANA.
Terminales JIS norma JAPONESA con características similares a los JIC.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 44
1. Tipos de conectores:
Las conexiones más utilizadas son :
Rosca S.A.E. JIC 37°Jic 45°.
Rosca recta SAE O”Ring.
Rosca NPT, Rosca de tubo.
Brida o Flange Código 61 – 62.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 45
Rosca JIC
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Este tipo de conectores son con ángulo de asiento de metal con metal. La junta sella donde coinciden las dos caras anguladas del terminal macho y del terminal hembra.
La principal característica de este conector es su ángulo en el extremo ( 37° o 45°).
1. Tipos de conectores:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 46
Rosca recta SAE O”Ring.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Este tipo de mecanismo de sellado debe ser la elección preferida para aplicaciones de alta presión.
El sellado se produce cuando el terminal macho se comprime contra el correspondiente terminal hembra comprimiendo el O’ring.
La principal característica de este conector es que posee un sello tipo O”ring.
1. Tipos de conectores:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 47
La rosca NPT
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
La principal característica de este conector es su hilo en forma cónica.
El sellado se produce por el acoplamiento de los bordes en ángulos de las roscas cuando el terminal macho se rosca en el terminal hembra, este conector se conoce a menudo como hilo cónico.
1. Tipos de conectores:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 48
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA
?
Existe un grupo de conectores que son una mezcla de los anteriores y se utilizan como adaptadores. Según los conectores que estudiamos. ¿Qué adaptadores son los que se presentan a continuación?
SAE – JIC
NPT – JIC
SAE – NPT

## Slide 49
Bridas
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
Se usan para conectar líneas de alta presión a bombas, motores hidráulicos y cilindros. El sellado se realiza mediante compresión de la junta tórica (empaquetadura) en la cara de la cabeza de la brida contra la superﬁcie de la conexión.
Los terminales en brida se dividen generalmente en dos clases: los terminales con Códigos 61 para 3000 PSI y 62 para 6000 PSI.
1. Tipos de conectores:
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 50
2. Obturadores (sellos o juntas tóricas):
Un obturador tiene por función evitar escapes en las uniones, juntas fijas o móviles y también impedir que entre polvo y suciedad al sistema.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 51
2. Obturadores (sellos o juntas tóricas):
Su composición puede ser de caucho natural, caucho sintético, cuero, metal o teflón.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 52
2. Obturadores (sellos o juntas tóricas):
Los obturadores se pueden clasificar de acuerdo a su uso:
Empaquetaduras: son aquellos obturadores que evitan escapes de fluido entre dos partes fijas o estacionarias.
Empaques: son aquellos obturadores que evitan escapes de fluido entre una parte fija y una móvil.
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 53
2. Obturadores (sellos o juntas tóricas):
También los obturadores o sellos se conocen como sellos tipo O u O´ring.
Anillos de apoyo: son aquellos elementos que acompañan al obturador, ya sea empaque o empaquetadura, en uno o en ambos lados para evitar que este sufra extrusión.
Es decir, protegen al obturador proporcionándole una resistencia adicional a la torcedura .
B.- CONECTORES HIDRÁULICOS.
OLEOHIDRÁULICA BÁSICA

## Slide 54
FIN DE LA
PRESENTACIÓN
OLEOHIDRÁULICA
BÁSICA 2014
Líneas y Conectores.
A D O T E C 2 0 1 4
Unidad 2
Componentes 6
MOB UNIDAD 2 PPT 6