## Slide 1: MONTAJE Y PREPARACIÓN DE UNA FRESADORA UNIVERSAL
Especialidad Mecánica Industrial
Mención Máquinas – Herramientas
Módulo Fresado de piezas y conjuntos mecánicos

## Slide 2: TEMAS
Velocidad de corte y avance
Cálculo de la velocidad de giro (RPM)
Profundidad de corte ()
TEMA N°1
CABEZAL DIVISOR
Afilado de herramientas (ángulos y formas)
TEMA N°2
PARTES DE UN CABEZAL DIVISOR
Partes y accesorios del torno
TEMA N°3
FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS
TEMA N°4
TIPOS DE DIVISIONES
TEMA N°7
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL FRESADO
TEMA N°5
MÉTODOS DE FRESADO
TEMA N°6
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DIMENSIONAL DE FRESAS DE MÓDULO

## Slide 3: TEMA N°1 CABEZAL DIVISOR
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 4: CABEZAL DIVISOR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Figura 1. Cabezal divisor
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Dispositivos complementarios más utilizados e importantes de la fresadora universal.
Sus principales funciones son:
Dividir la trayectoria circular de trabajo.
Girar la pieza alrededor de su eje.
Sujetar la pieza a mecanizar.
Permite mecanizar:
Fresas.
Escariadores.
Avellanadores.
Machos de roscar, entre otros.
Engranajes.
Ranuras.
Tuercas cuadradas y hexagonales.
Cabezas de tornillos, entre otros.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 5: TEMA N°2 PARTES DE UN CABEZAL DIVISOR
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 6: PARTES DE UN CABEZAL DIVISOR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Figura 2. Partes de un cabezal divisor parte 1
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Las partes de un cabezal divisor universal son principalmente:
Cabeza giratoria con posibilidad de giro de 90°.
Disco o plato divisor fijado a la cabeza.
Base sobre la que puede girar la cabeza.
Disco para divisiones directas.
Manivela, que ejecuta la rotación del tornillo sin fin.
Palanca de blocaje de posición de la cabeza.
Mordazas para la sujeción de material.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
f
g
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Figura 3. Partes de un cabezal divisor parte 2

## Slide 7: PARTES DE UN CABEZAL DIVISOR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
Figura 4. Disco o plato divisor ejemplo 1
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Los discos o platos divisores son intercambiables.
Cada uno de ellos dispone de 6 a 8 circunferencias concéntricas las cuales contienen diferentes números de agujeros.
Los discos o platos divisores más usados son:
Disco de agujeros I: 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20
Disco de agujeros II: 21 – 23 – 27 – 29 – 31 – 33
Disco de agujeros III: 37 – 39 – 41 – 43 – 47 – 49
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Figura 5. Disco o plato divisor ejemplo 2
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
21 agujeros, disco agujero II

## Slide 8: TEMA N°3 FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 9: FRACCIONES Y NÚMEROS MIXTOS
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Un número mixto es la representación numérica una fracción mayor que la unidad (fracción impropia),es decir, una fracción en la que el numerador es mayor que el denominador.
Todo número mixto se conforma de los siguientes elementos:
Un número entero.
Una fracción propia.
Para formar un número mixto debemos:
Dividir el numerador por el denominador
El cociente es el entero del número mixto
El resto será el numerador de la fracción propia del número mixto
El denominador se conserva para formar la fracción propia del número mixto

## Slide 10: TEMA N°4 TIPOS DE DIVISIONES
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 11: TIPOS DE DIVISIONES
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
En el cabezal divisor universal se pueden realizar varios tipos de divisiones de acuerdo con el número de espacios a dividir:
División Indirecta o Simple.
División Directa.
División Angular.

## Slide 12: DIVISIÓN INDERECTA O SIMPLE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
En este tipo de división, debemos conocer la cantidad necesaria de vueltas a la manivela a realizar, para obtener las divisiones equidistantes que se requiera, de acuerdo a la siguiente fórmula:
F: Vueltas a la manivela.
K: Constante del cabezal divisor (K=40).
N: Número de divisiones requeridas.
Importante: El valor de la constante K depende del cabezal divisor que se está utilizando, y para encontrarla, como regla general, debemos contar el número de vueltas que damos a la manivela para que el husillo realice una vuelta completa, u observar la graduación del plato divisor. El valor usualmente es 40, y tiene relación al número de vueltas de la manivela versus la pieza ósea, 40:1. Es importante comprobar el valor de esta constante antes de realizar cualquier cálculo, ya que, existen otras relaciones.

## Slide 13: DIVISIÓN INDERECTA O SIMPLE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Ejemplo: Calcular el número de vueltas de la manivela para construir un piñón de 15 dientes.
Solución:
Aplicamos la fórmula:
Luego, para conocer el número de vueltas, realizamos una división simple y realizamos la conversión de la siguiente manera:

## Slide 14: DIVISIÓN INDERECTA O SIMPLE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
En caso de no contar con el disco señalado, es posible amplificar (multiplicando) o simplificar (dividiendo) el resultado obtenido, para lograr obtener el valor del disco deseado. Por ejemplo, si el disco deseado es de valor 39, es posible lograr el valor deseado simplificando y amplificando de la siguiente forma:

## Slide 15: DIVISIÓN INDERECTA O SIMPLE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Es importante mencionar que al realizar estas operaciones el número de vueltas de la manivela NO cambia.
Con todo lo anterior claro y considerando que si se cuenta con un disco de 15 agujeros, los pasos para fresar el piñón de 15 dientes, son los siguientes:
Ubicar el punzón o pasador de la manivela en el agujero marcado con el número “15”.
Realizar el primer mecanizado de la pieza, el primer diente o la primera cara.
Al finalizar, dar 2 vueltas a la manivela y sumar 10 orificios. Posteriormente fijar el punzón en ese punto.
Marcar el inicio y el término del recorrido con la ayuda del compás del cabezal divisor.
Realizar el segundo mecanizado de la pieza.
Girar el compás para marcar el nuevo orificio de inicio desde donde se dará vuelta la manivela.
Dar 2 vueltas a la manivela y sumar 10 orificios. Posteriormente, fijar el punzón en el nuevo punto. (El compás nos indicará el nuevo punto de término, esto nos evitará confusiones en el conteo de orificios)
Realizar el tercer mecanizado de la pieza.
Repetir hasta completar los 15 dientes del piñón.

## Slide 16: DIVISIÓN INDERECTA O SIMPLE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
En caso de tener dudas con el uso del compás (o tijera) en el cabezal divisor, puedes apoyarte de la siguiente explicación:
Conocido el número de agujeros a desplazar, se posiciona el punzón en la primera ubicación para así ajustar el compás en virtud del número de agujeros en el círculo circunscrito del disco, tal cual como se observa en la Figura 6.
Con el ajuste realizado, se procede a girar la manivela hasta el número de agujeros deseados. Es así como el compás permite evitar la necesidad de realizar un recuento de las distancias entre los agujeros, tal cual como se observa en la Figura 7.
Finalmente, el proceso de giro del compás se realiza de forma inmediata. tal cual como se visualiza en la Figura 8.
Figura 6 - Proceso de trabajo N°1
Figura 7 - Proceso de trabajo N°2
Figura 8 - Proceso de trabajo N°3
Fuente: Figuras 5, 6 y 7- Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 17: DIVISIÓN DIRECTA
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Para llevarlo acabo, se utiliza el plato divisor del mecanismo interno (Figura 9) con el que cuenta el cabezal divisor. Este método se aplica cuando el número de divisiones a obtener corresponde a un submúltiplo del número de divisiones del plato divisor, utilizando la siguiente fórmula:
Figura 9- Proceso de trabajo N°3
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
F: Giro del plato.
C: Número de divisiones del plato divisor.
N: Número de divisiones requeridas.

## Slide 18: DIVISIÓN DIRECTA
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Ejemplo: Calcular el número de orificios que hay que intercalar en un cabezal divisor para construir un piñón de 12 dientes, si conocemos que el plato divisor posee 60 orificios
Solución:
Aplicamos la fórmula:
Es decir, debemos girar el plato 5 orificios para construir cada diente del piñón.

## Slide 19: DIVISIÓN ANGULAR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Es un método de división de baja precisión. La división angular se utiliza cuando conocemos el ángulo de disposición de las ranuras a mecanizar. Para su cálculo, se utiliza la siguiente fórmula:
F: Vueltas a la manivela.
K: Constante del cabezal divisor (K=40).

## Slide 20: DIVISIÓN ANGULAR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
La medida el ángulo de disposición puede estar dada en grados (Figura 9), minutos y segundos, por lo que es importante recordar que:
Tabla 1 - Equivalencia de grados y minutos sexagesimales
1 circunferencia | = | 360° (grados sexagesimales)
1 ángulo recto | = | 90° (grados sexagesimales)
1 grado sexagesimal | = | 60’ (minutos sexagesimales)
1 minuto sexagesimal | = | 60’’ (segundos sexagesimales)
Fuente: Elaboración propia.
Figura 10 - Plato divisor del mecanismo interno
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 21: DIVISIÓN ANGULAR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Ejemplo: Calcular el número de vueltas de la manivela para construir un piñón de ranuras dispuestas a 60°.
Solución:
Aplicamos la fórmula:

## Slide 22: DIVISIÓN ANGULAR
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Luego, realizamos la conversión del resultado (fracción impropia) a número mixto, tal como se indica a continuación:
Finalmente, se obtiene el siguiente resultado:

## Slide 23: TEMA N°5 MÉTODOS DE FRESADO
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 24: FRESADO FRONTAL
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
En el fresado frontal el eje de la fresa es normal a la superficie de trabajo, la fresa no solo corta con los filos de su periferia, sino también con dientes frontales, tal cual como se muestra en la Figura 11.
Figura 11 - Fresado frontal
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 25: FRESADO CILÍNDRICO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
El eje de la fresa se dispone paralelamente a la superficie de trabajo en la pieza. La fresa posee una forma cilíndrica y arranca la viruta con los filos de su periferia, tal cual como se muestra en la Figura 12.
Figura 12 - Fresado cilíndrico
Fuente: Elaboración propia.
Generalmente para el fresado cilíndrico se distinguen dos métodos, fresado de contramarcha y fresado a favor del avance, ambos se explican a continuación.

## Slide 26: FRESADO CONTRAMARCHA
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Es el procedimiento corrientemente empleado en el fresado cilíndrico (Figura 13). Aquí, la viruta se arranca en primer lugar a través del sitio más delgado. Antes de que los dientes de la fresa penetren en el material, resbalan sobre la superficie que se trabaja.
Figura 13 - Fresado de contramarcha
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 27: FRESADO A FAVOR DEL AVANCE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Los filos de la fresa atacan la viruta por su zona más gruesa (Figura 14). Como la pieza es fuertemente presionada contra su apoyo, se presta el procedimiento para el fresado de piezas delgadas. Se emplean también grandes profundidades de corte.
Figura 14 - Fresado a favor del avance
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 28: TEMA N°6 PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DIMENSIONAL DE FRESAS DE MÓDULO
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 29: PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DIMENSIONAL DE FRESAS DE MÓDULO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Para explicar esto, consideraremos la necesidad de mecanizar engranajes utilizando una fresadora universal. En primer lugar, seleccionamos la herramienta adecuada, en este caso, una fresa de módulo, la cual se caracteriza por ser circular con dientes en la periferia (Figura 15).
Figura 15 – Fresa de módulo
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 30: PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DIMENSIONAL DE FRESAS DE MÓDULO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Posteriormente, es necesario conocer la cantidad de dientes del engranaje que se desea mecanizar. Para esto, existe una variable llamada módulo, la cual en base a su valor, indica el rango de número de dientes y su respectivo ancho en milímetros. Con el fin de comprender en detalle el procedimiento para realizar un control dimensional de fresas de módulo., te invitamos a revisar el documento Anexo Actividad N°2, en el cual se explica paso a paso lo planteado.

## Slide 31: TEMA N°7 INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL FRESADO
Fuente: Elaboración propia.

## Slide 32: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS PARA EL FRESADO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Escuadra (Figura 16): Es un instrumento que materializa un ángulo fijo de 90° entre dos superficies. La escuadra se utiliza para verificar el centrado de la herramienta de corte, posicionándolo con base en la bancada y midiendo la distancia entre la escuadra y la herramienta de corte por ambos lados.
Figura 16 – Escuadra
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 33: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS PARA EL FRESADO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Pie de metro (Figura 17): Es una regla graduada, utilizada durante el montaje de la fresa para obtener medidas directas de interiores, exteriores y profundidades.
Figura 17 – Pie de metro
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 34: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS PARA EL FRESADO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Reloj comparador (Figura 18): Es un instrumento empleado para la medición de comparación, el cual dispone de un palpador retráctil cuyo movimiento determina la medición efectuada. Por lo general, este instrumento se utiliza para medir los movimientos verticales de la fresadora, con el fin de verificar la profundidad de corte.
Figura 18 – Reloj comparador
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 35: INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS PARA EL FRESADO
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Compás (Figura 19): Instrumento no graduado que mide de forma indirecta. Para lograr cuantificar la medición se apoya de un pie de metro.
Figura 19 – Compás
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 36: HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL FRESADO DE ENGRANAJES
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
Figura 20 - Llave punta corona
Figura 21 - Llave allen
Figura 22 - Llave gancho
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 37: PROCESO DE MONTAJE EN FRESADORA UNIVERSAL PARA MECANIZADO DE ENGRANAJES
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 38: PROCESO DE MONTAJE EN FRESADORA UNIVERSAL PARA MECANIZADO DE ENGRANAJES
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
1. Verificar que la máquina fresadora está posicionada de forma horizontal.
2. Verificar que el eje portafresa (Figura 23) sea el adecuado y se encuentre posicionado.
3. Montar la fresa de forma módulo seleccionada (Figura 24) y correspondiente a la actividad.
Figura 24 - Fresa de módulo
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.
Figura 23 - Eje portafresas
Fuente: Taller Mecánica Industrial - Escuela Industrial Superior de Valparaíso Óscar Gacitúa Basulto.

## Slide 39: PROCESO DE MONTAJE EN FRESADORA UNIVERSAL PARA MECANIZADO DE ENGRANAJES
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
4. Montar chavetas y bujes (Figura 25) correspondientes al diámetro de la fresadora.
5. Montar luneta (Figura 26) y apretar con tuerca todo el conjunto de bujes contra la fresa
6. Montar pernos de sujeción entre cabezal divisor (Figura 27) y mesa de la fresadora.
Figura 27 - Cabezal divisor fijado con pernos de sujeción
Figura 25 - Bujes
Figura 26 - Luneta

## Slide 40: PROCESO DE MONTAJE EN FRESADORA UNIVERSAL PARA MECANIZADO DE ENGRANAJES
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE CORTE
FÓRMULA DE VELOCIDAD DE GIRO
7. Sujetar con las mordazas del cabezal divisor la pieza a mecanizar.
8. Alinear entre contrapunta y el mandril de la pieza a mecanizar.
9. Centrar la fresa mediante escuadra talón y así alinear respecto al eje simetría de la pieza.